## Slide 1
判定线
FPGA 音画联动音游
赛题预期成果与阶段进展
安路 EG4S20｜Verilog｜SD 卡资源｜HDMI 显示
阶段汇报 · 约 3–4 分钟
Notes: 项目依据：AGENT.md、docs/rhythm-game-2026-10-03.md、docs/rhythm-stage4-2026-10-03.md、current-state.md。

## Slide 2
赛题要求与项目目标
02
项目路线：先完成必须的 HDMI 多媒体系统，再叠加扩展功能，最后在同一工程中实现音游。
基础要求｜必须完成
图片读取、显示与切换
TF 卡 BMP → SDRAM 帧缓存 → HDMI；支持手动切图与自动轮播。
HDMI 音频与音视频播放
按赛题规格输出 48 kHz 音频，与画面形成完整多媒体演示。
项目最终目标
在多媒体底座上完成四轨音游
SD 卡读取谱面与 PCM 音频，音乐时间驱动音符下落和判定。
实现 Tap / Hold、暂停重开、计分结算和 HDMI 游戏 HUD。
游戏与图片、普通音乐媒体模式集成在同一系统中。
最终验收约束：指定 HX4S20C；基础项与扩展项须整合为单份固化设计，上电即可运行。当前尚未生成 bitstream，整机上板验收待完成。
Notes: 赛题要求来源：E:/QQ/qq download/赛题解析一 (1).pptx（基础要求、注意事项）；项目目标与当前阶段来源：docs/rhythm-game-2026-10-03.md、docs/rhythm-stage4-2026-10-03.md、current-state.md。赛题原文要求 HX4S20C、最终单一设计固化并上电运行；当前项目仍未生成 bitstream，不能声称满足最终上板条件。

## Slide 3
扩展要求与项目实现
03
赛题要求至少实现 1 项扩展；项目现有工程已覆盖多项，转场特效不计入已完成项。
图层叠加 / 字幕
已有 OSD、状态信息与音游 HUD RTL；仿真检查通过。
已实现
图片切换 / 转场
未找到淡入淡出或滑动转场实现记录。
未完成
不同分辨率图片缩放
解析 BMP 尺寸并以双线性插值缩放到 640×480；回归通过。
已实现
实时显示参数调节
亮度、对比度、锐度调节，并显示 OSD；保留 UART 控制。
已实现
音频可视化
2048 点 FFT 与环形频谱显示；相关回归通过。
已实现
说明：以上“已实现”指工程 RTL / 仿真阶段；各扩展效果仍须并入最终固化版本并完成板级验收。
Notes: 扩展项目要求来源：E:/QQ/qq download/赛题解析一 (1).pptx，赛题要求至少一项扩展。项目状态依据 current-state.md（参数调节、双线性缩放、频谱）及 docs/rhythm-stage4-2026-10-03.md（HUD、参数/频谱兼容回归）。转场特效在所查项目记录中没有实现依据，故标未完成。已实现是 RTL/仿真状态，不代表最终板级验收。

## Slide 4
已取得的成果
04
基础系统
多媒体功能已有实现
BMP / FAT32 读取、SDRAM 帧缓存、手动切图与轮播、音频播放及显示参数控制。
扩展功能
多项扩展有工程证据
双线性缩放、亮度/对比度/锐度调节、OSD 与环形 FFT 频谱。
413 音符
真实谱面资源转换
364 Tap + 49 Hold；配套 48 kHz PCM 音频约 90.07 秒。
413 / 413
整曲判定逻辑仿真
AUTO：413 Perfect、连击 413、100 万分；TEST：413 Miss。
当前差距：时序仍未闭合，未生成最终 bitstream；音游、基础功能与扩展功能的整机板级验收尚未完成。
Notes: 基础系统和资源/判定成果来源：docs/rhythm-game-2026-10-03.md、docs/rhythm-stage4-2026-10-03.md、current-state.md；赛题原文关于最终固化和上电运行的要求见 E:/QQ/qq download/赛题解析一 (1).pptx。最新物理实现：LUT 17948/19600（91.57%），routed setup −2.472/−398.316 ns，hold/removal −0.020/−0.115 ns；尚未生成 bitstream，不能宣称上板通过。

## Slide 5
后面三周还需做的工作
05

## Slide 6
技术难点
06

## Slide 7
具体工作计划
07