## Slide 1
判定线
FPGA 音画联动音游
赛题预期成果与阶段进展
安路 EG4S20｜Verilog｜SD 卡资源｜HDMI 显示
阶段汇报 · 约 3–4 分钟
Notes: 项目依据：AGENT.md、docs/rhythm-game-2026-10-03.md、docs/rhythm-stage4-2026-10-03.md、current-state.md。

## Slide 2
赛题预期成果
02
项目以赛题基础要求为底座，叠加扩展功能，并拓展为 FPGA 音游。
基础要求
基础多媒体播放
TF 卡 BMP 读取、SDRAM 帧缓存、HDMI 显示、手动切图与自动轮播。
HDMI 音频输出
输出 48 kHz PCM 音频，与图片显示共同构成音视频播放系统。
扩展要求
图像处理与音频可视化
双线性缩放适配不同分辨率 BMP。
亮度、对比度调节与 OSD 参数显示。
FFT 频谱与视频画面叠加显示。
音游：加载 GAME.BIN 与 GAME.WAV，完成四轨 Tap / Hold 判定、计分结算和 HDMI 游戏 HUD。
Notes: 赛题要求来源：E:/QQ/qq download/赛题解析一 (1).pptx（基础要求、注意事项）；项目目标与当前阶段来源：docs/rhythm-game-2026-10-03.md、docs/rhythm-stage4-2026-10-03.md、current-state.md。赛题原文要求 HX4S20C、最终单一设计固化并上电运行；当前项目仍未生成 bitstream，不能声称满足最终上板条件。

## Slide 3
用到的主要技术
03
系统从基础多媒体、扩展图像处理到音游逻辑，主要采用以下技术。
TF 卡与 FAT32 文件系统
通过 SPI 读取 BMP、WAV 和谱面资源，支持簇链与缓存调度。
基础
SDRAM 帧缓存与 HDMI
完成图像缓存、视频时序输出和 48 kHz HDMI 音频。
基础
双线性缩放与图像调节
BMP 尺寸解析、双线性缩放及亮度、对比度和 OSD 控制。
扩展
FFT 频谱与画面叠加
对 PCM 音频进行频谱分析，输出环形频谱可视化画面。
扩展
四轨音游引擎
OSZ 谱面转换、PCM 计时、Tap/Hold 判定与游戏 HUD 渲染。
音游
Notes: 扩展项目要求来源：E:/QQ/qq download/赛题解析一 (1).pptx，赛题要求至少一项扩展。项目状态依据 current-state.md（参数调节、双线性缩放、频谱）及 docs/rhythm-stage4-2026-10-03.md（HUD、参数/频谱兼容回归）。转场特效在所查项目记录中没有实现依据，故标未完成。已实现是 RTL/仿真状态，不代表最终板级验收。

## Slide 4
已取得的成果
04
基础要求
图片、音频与切换播放
BMP/FAT32 读取、SDRAM 帧缓存、HDMI 显示、手动切图/自动轮播和 48 kHz 音频。
扩展要求
图像处理与音频可视化
双线性缩放、显示参数调节、OSD 与环形 FFT 频谱等功能已完成 RTL 与仿真。
音游
谱面、音乐与游戏显示
413 个音符和 90.07 秒音乐资源完成转换，已接入四轨游戏界面。
音游
整曲判定逻辑验证
AUTO：413 Perfect、连击 413、100 万分；TEST：413 Miss。
Notes: 基础系统和资源/判定成果来源：docs/rhythm-game-2026-10-03.md、docs/rhythm-stage4-2026-10-03.md、current-state.md；赛题原文关于最终固化和上电运行的要求见 E:/QQ/qq download/赛题解析一 (1).pptx。最新物理实现：LUT 17948/19600（91.57%），routed setup −2.472/−398.316 ns，hold/removal −0.020/−0.115 ns；尚未生成 bitstream，不能宣称上板通过。

## Slide 5
后面三周还需做的工作
05

## Slide 6
技术难点
06

## Slide 7
具体工作计划
07