## Slide 1
判定线
FPGA 音画联动音游
赛题预期成果与阶段进展
安路 EG4S20｜Verilog｜SD 卡资源｜HDMI 显示
阶段汇报 · 约 3–4 分钟
Notes: 项目依据：AGENT.md、docs/rhythm-game-2026-10-03.md、docs/rhythm-stage4-2026-10-03.md、current-state.md。

## Slide 2
赛题预期成果
02
目标是交付可演示的 FPGA 四轨音画联动音游原型
01
可运行的四轨玩法
Tap / Hold 音符
四轨判定、连击与结算
02
音乐与判定同步
从 SD 卡读取谱面和 PCM 音频
播放时间驱动下落与判定
03
完整游戏画面
HDMI 输出游戏 HUD
结合背景图与进度、分数显示
04
可复现的工程交付
转换工具、资源格式、RTL 与回归
形成可复测的完整流程
最终展示目标：上板运行一首谱面与音乐同步的游戏，并验证暂停、重开、结算与原媒体功能切换。
Notes: 预期成果为结合赛题目标和当前工程形态归纳的目标描述。当前尚无 bitstream 和板级整曲验证，不应将目标表述为已完成。

## Slide 3
主要技术路线
03
谱面 / 音频资源
OSZ 转换成四轨谱面 BIN
WAV 规范为 48 kHz PCM
→
SD 与 FAT32 读取
识别目录、簇链与文件
谱面预取 + PCM 缓冲
→
FPGA 音游核心
Verilog 状态机与 FIFO
四轨 Tap / Hold 判定
→
HDMI 游戏呈现
640×480 HUD 叠加
背景锁定、分数与进度
工程与验证支撑
安路 TD 工程与 Verilog RTL；保留现有 HDMI、SDRAM、时钟与 IP 接口。
跨时钟域同步、ready/valid 握手、BRAM 队列打包和音频低水位优先仲裁。
ModelSim 模块与集成回归；安路 TD 综合 / 布线检查资源占用及时序。
图像链保留双线性缩放器（赛题约束）；游戏模式复用现有视频与媒体工程。
Notes: 技术信息源：README.md；docs/rhythm-game-2026-10-03.md；docs/rhythm-stage4-2026-10-03.md。

## Slide 4
已取得的成果
04
413
条真实谱面音符
364 Tap + 49 Hold；四轨资源已转换、逐条核对。
90.07 秒
配套 PCM 音频
48 kHz / 16 bit / 双声道；GAME.BIN 与 GAME.WAV 已生成。
413 / 413
整曲判定仿真
AUTO：413 Perfect、最大连击 413、100 万分；TEST：413 Miss。
四阶段
功能集成已完成
SD 读取、PCM 计时、Tap/Hold 判定、暂停/重开与 HUD 集成。
当前边界：尚未生成 bitstream，尚无完整板级游戏验证；布线后 setup / hold 仍有违例，资源余量也很小。
Notes: 量化数据来自 docs/rhythm-game-2026-10-03.md 与 docs/rhythm-stage4-2026-10-03.md。最新物理实现情况以 current-state.md（2026-10-06）为准：LUT 17948/19600（91.57%），setup −2.472/−398.316 ns，hold/removal −0.020/−0.115 ns；没有 bitstream；板级 E8 根因尚未唯一确认。

## Slide 5
后面三周还需做的工作
05

## Slide 6
技术难点
06

## Slide 7
具体工作计划
07